ANTONIO GÓMEZ GRUPO

RIDER TÉCNICO Y BACK LINE

(Instrumentos Base Trío)

Voz presentación 1 micros shure SM 58

Guitarra Eléctrica 1 amplificador Fender Twing Reverb, Roland Jazz Chorus o similar

Guitarra Española 1 caja de inyección

Contrabajo, Bajo Eléctrico 1 amplificador Hartke de 4 conos más la cabeza amplificada 350 W

Batería 1 batería, Sonor, Tama o similar de alto nivel

Con Bombo de 18´´ 3 timbales, caja, con parches rugosos. 1 pedal de bombo, sillín, Pie de caja, 3 pies de platos y pie de charles. La microfonía de la batería dependerá de la sala, como mínimo se necesitarán 2 micros aéreos Shure SM81 o similar y 1 micro de Bombo AKG D112 o similar, si el concierto es al aire libre se necesitarán micrófonos profesionales para cada elemento.

(En el caso de otros instrumentos)

Piano media cola o ¾ (Yamaha  Kawai) 2 micro Senheisser MD 421

Flauta, Saxo 1 micro Senheisser MD 421

Percusión (pad) Salida LR

# Sonido

Equipo de P.A. (JBL, Electrovoice o similar, no inferior) con la potencia adecuada al recinto de la actuación y que no produzca ruidos o zumbidos.

Mesa de control de 16 canales (soundcraft, Yamaha o similar) con al menos cuatro envios demezclas independientes para los monitores

Multiefectos Yamaha SPX, Léxicon o similar

Monitores 5 cuñas de monitores de 200 W. De la calidad de la P.A, con al menos 4 mezclas independientes, con ecualización y efectos independientes.

# Iluminación

24 focos PAR 64, mínimo, con regulación y sobre todo que no produzcan ruido con el equipo de sonido

# Medidas de escenario

Se recomienda un espacio escénico de 8 por 6 metros y que el publico permanezca sentado.

Nota: En caso de tener dificultades para proporcionar este material, por favor consulten los

cambios.